## Slide 1
TCP over ATM Servizio UBR
Progetto della simulazione
di TCP su rete ATM
con servizio best-effort

## Slide 2
Simulazione Obiettivo
Mettere in evidenza quali effetti portano le caratteristiche, proposte nel tempo, per TCP su:
  il throuput utile, cioè il rapporto tra numero di segmenti utili e segmenti trasmessi,
  il ritardo medio dei pacchetti ricevuti con successo alla destinazione,
  la equità ottenuta nel soddisfare le varie connessioni, che si differenziano per esempio per distanza.
Tutto ciò viene fatto in un ambito di rete ATM con servizio best-effort che frammenta in celle di dimensione uguale.

## Slide 3
Simulazione Altri possibili obiettivi
Miglioramento del servizio UBR dello strato ATM, per evitare effetti quali Rest-of-Packet Dropping.
Implementazione di meccanismi di congestion avoidance e Recovery quali:
  EPD (Early Packet Discard),
  RED (Random Packet Discard).
Simulazione con servizio ABR.

## Slide 4
Architettura Classical IP over ATM
Application
TCP
IP
LLC/SNAP
AAL5
ATM
Application
TCP
IP
LLC/SNAP
AAL5
ATM
ATM
ATM
Sender
Switch
Switch
Destination

## Slide 5
Architettura di rete
1
1
2
2
3
3
I numeri indicano le rispettive connessioni; da sinistra a destra
ci sono prima le sorgenti e poi le destinazioni TCP.
Negli switch passano anche due altri tipi di traffico:
      di disturbo dati,
      di tipo CBR/VBR.
A
B
C
D
E
F
G
H

## Slide 6
Strato ATM Sorgente
Frammenta in blocchi di 48 byte.
Li bufferizza in coda FIFO.
Li pone in celle con un header con:
  flag fine frame (1 sull’ultima cella, 0 altrimenti),
  campo lunghezza del frame AAL (valido solo sull’ultima cella),
  campo indicatore di connessione.
Trasmette le celle sul link.

## Slide 7
Strato ATM Destinazione
Riceve le celle.
Riassembla le celle in un frame AAL.
Controllo della correttezza del frame (1):
  se il numero di byte ricevuti è pari al valore della cella con FLAG END ON, passa il frame allo strato superiore;
  altrimenti scartalo.
(1) Questa operazione è in realtà dello strato AAL5, e rientra nelle normali funzioni dello strato di adattamento di controllo dell’integrità del frame.

## Slide 8
Strato ATM Switch n° 1
Le celle deivanti da traffico “utile” UBR vengono
multiplate con traffico di disturbo;
bufferizzate in una coda FIFO, controllata da un’altra coda FIFO, riempita da traffico con priorità maggiore:
  se in quest’ultima coda ci sono delle celle servile per prima,
  altrimenti servi quelle della prima coda;
servite con tempo di servizio pari all’inverso della banda B;
ritardate di un tempo T.

## Slide 9
Strato ATM Switch n° 2
demultiplate usando il campo indicatore di connessione;
  le celle del traffico di disturbo vengono scartate;
  le celle del traffico con priorità vengono scartate;
  le celle del traffico UBR vengono inoltrate al successivo nodo.
Lo schema dello switch è il seguente.
traffico UBR +
traffico di disturbo +
traffico con priotità

## Slide 10
Strato ATM Switch n° 3
Lo schema della coda con priorità è il seguente.

## Slide 11
Strati IP, LLC/SNAP, AAL 5
Alla sorgente:
Si aggiungono i byte di overhead
(20 per IP+8 per LLC/SNAP+8 per AAL 5=36 byte).
Alla destinazione
Si tolgono i 36 byte di overhead.

## Slide 12
Strato TCP Sorgente
La versione TCP implementata sarà la versione Reno migliorata:
  Slow start con soglia stimata e no;
  Congestion Avoidance;
  Fast Retrasmit e Fast Recovery
    come da proposta Jacobson,
    come da proposta Hoe;
  Riscontri selettivi oppure non selettivi;
  Misura del RTT come da RFC 1323.

## Slide 13
Strato TCP Destinazione
Quando riceve il pacchetto,
  se in sequenza,
    aggiorna gli indici,
    manda il riscontro immediatamente;
  se fuori sequenza,
    se già riscontrato lo scarta,
    altrimenti, manda il riscontro duplicato.

## Slide 14
Strato TCP Pacchetto
L’intestazione contiene i seguenti campi:
numero di sequenza del primo byte (SEG.SEQ),
il numero di riscontro dell’ultimo byte ricevuto in sequenza (SEG.ACK),
la lunghezza del pacchetto (SEG.LEN),
la dimensione della finestra di ricezione (SEG.WND),
FLAG di riscontro (ACK),
il campo di timestamp per la misura del RTT (vedi RFC 1323),
il campo di riscontro selettivo (3 blocchi) e il flag di SACK.

## Slide 15
Applicazione
Alla sorgente
Genera numeri, caratteristiche del traffico,
  per traffico persistente Þ dimensione del segmento.
Alla destinazione
Riceve i segmenti,
monitora i parametri end-to-end.

## Slide 16
I parametri n° 1
Il ritardo di trasmissione dei link Ti, i=A, B, C, D, E, F,G e H.
La banda dei link Bi, i=A, B, C, D, E, F,G e H.
Le caratteristiche dei traffici:
  di disturbo,
  con priorità.
Le caratteristiche della multiplazione.

## Slide 17
I parametri n° 2
A livello TCP:
la finestra massima di trasmissione,
la dimensione massima del pacchetto.
Per lo switch e le sorgenti:
La dimensione dei buffer,
i tempi di inizio trasmissione.