## Slide 1
Valutazione delle prestazioni di controllo di flusso del protocollo TCP in ambiente ATM
Tesi di Laurea in
Ingegneria Elettronica
Cristaldi Antonio Massimo
Relatore: Prof.re Marco Listanti Co-relatore: Salvatore Cantoro (Ericsson Telecomunicazioni)

## Slide 2
Inquadramento della tesi
Il controllo di flusso in Internet: TCP
  Evoluzione dei meccanismi di controllo di flusso
  Problematiche aperte
Le classi di servizio nelle reti ATM
  La qualità di servizio
  Il servizio best effort in ATM: UBR e UBR+
L’Integrazione tra TCP/IP e ATM
  Le architetture
  Il trasporto di TCP in reti ATM

## Slide 3
Obiettivi del lavoro
Implementazione del protocollo Tahoe TCP.
Simulazione dei meccanismi protocollari di TCP.
Analisi del comportamento dei meccanismi di controllo di flusso di TCP in una rete ATM.

## Slide 4
Il protocollo TCP
La RFC 793
  Controllo della trasmissione:
    il meccanismo a riscontri (ogni pacchetto ricevuto, ritardati)
    la Sliding Window
  Il timer di ritrasmissione: backoff esponenziale e controllo adattativo

## Slide 5
Tahoe e Reno TCP
TCP, secondo la RFC 793, funziona efficientemente solo in configurazioni punto-a-punto
Definizione nel 1988 di
  Slow Start
  Congestion Avoidance
  Fast Retransmit
nel 1990 di
  Fast Recovery

## Slide 6
Trasmissione

## Slide 7
Recupero da situazioni di congestione
Fast Retransmit: alla ricezione di 3 riscontri duplicati
  Ritrassmissione del pacchetto richiesto nel riscontro ricevuto
  Attivazione dei meccanismi di recupero da situazioni di congestione
Meccanismi proposti:
  Tahoe TCP:
    Pausa nella trasmissione in attesa del riscontro del pacchetto ritrasmesso
    Trasmissione in Slow Start
  Reno TCP:
    Fast Recovery
      Pausa nella trasmissione in attesa che venga riscontrati metà dei pacchetti in transito
      Trasmissione di un pacchetto ogni riscontro ricevuto.

## Slide 8
Riscontri selettivi
Per aumentare l’efficienza in situazioni di congestione, due proposte
  New Reno, un’evoluzione del Reno TCP
  SACK TCP
    Trasmessa alla sorgente l’informazione sui pacchetti già ricevuti quando si attiva Fast Retransmit
    La sorgente ritrasmette soltanto i pacchetti persi

## Slide 9
Nuove proposte
TCP non riceve informazioni dirette dalla rete
Le implementazioni precedenti sono reattive
Una nuova tendenza è il comportamento preventivo:
  la stima di parametri sullo stato della rete (RTT)
  valutazione di queste stime
  Risposta avviene per variazioni di tali variabili
In particolare, Vegas TCP
  Nuovo meccanismo di ritrasmissione
  Congestion Avoidance
  Meccanismo Slow Start modificato

## Slide 10
Vegas TCP
Congestion Avoidance
  Stima di BaseRTT, minimo tra tutti gli RTT
  Calcolo del valore atteso del throughput, in base alla dimensione della finestra trasmissiva e il BaseRTT
  Confronto tra il ritmo trasmissivo e il throughput stimato
    Utilizzo di due soglie di decisione
  Slow Start modificato

## Slide 11
Prestazioni di Vegas TCP

## Slide 12
TCP per reti ad alta velocità
Problemi:
  Limitata dimensione della finestra (16-bit)
  Il controllo di flusso del TCP è meno efficiente all’aumentare del prodotto banda X ritardo di propagazione
  Stima del RTT poco precisa
Soluzioni:
  Campo opzionale “Window Scale”
  Uso del timestamp
  Meccanismo PAWS

## Slide 13
Integrazione di TCP con ATM
La pila TCP/IP è la più diffusa per trasmissioni di dati
ATM è attualmente la tecnica di commutazione più promettente per le reti geografiche
Problematiche dell’integrazione:
  Definizione di architetture per il supporto di IP su ATM
  Prestazioni di TCP su ATM in termini di
    Throughput utile
    Tempo di latenza
    Equità nella condivisione delle risorse disponibili

## Slide 14
Architetture
LAN Emulation
Classical TCP/IP over ATM

## Slide 15
Qualità di servizio in reti ATM
Specifiche UNI 4.0
Classi di servizio
  per traffico real-time: CBR e VBR
  per traffico dati: ABR e UBR
ABR ha meccanismi di controllo di flusso basati sul controllo del ritmo trasmissivo (Traffic Management 4.0) con garanzie sulla perdita
UBR trasporta in modo best effort senza garanzie su perdita e ritardo

## Slide 16
Frammentazione in celle
Le celle ATM trasportano 48 bit
La congestione dei buffer degli switch provoca la perdita di celle
La perdita di almeno una cella rende inutile il trasferimento delle altre componenti il pacchetto
Riduzione dell’efficienza

## Slide 17
Elementi dell’analisi
Parametri di sistema:
  Dimensione del bufferdello switch ATM
  Dimensione della finestra di trasmissione
  Dimensione del pacchetto
  Numero di connessioni attive
Parametro misurato: Throughput
Throughput aumenta all’aumentare della dimensione del buffer, e al diminuire delle dimensioni di finestra, pacchetto e del numero di connessioni

## Slide 18
Topologia di rete

## Slide 19
Rete a pacchetto

## Slide 20
UBR +
Per superare i problemi per frammentazione
  Partial Packet Discard
  Early Packet Discard
  Early Packet Discard con Random Early Drop

## Slide 21
Partial Packet Discard

## Slide 22
Early Packet Discard

## Slide 23
Simulazione

## Slide 24
Conclusioni
Lo sviluppo dei meccanismi di controllo di flusso di TCP è in continua evoluzione
Il trasporto best-effort di ATM risulta economico e efficiente scegliendo parametri di sistemi e adottando UBR+
Lo sviluppo di ABR consentirà di diversificare il traffico dati in flussi con differenti vincoli di Qualità di Servizio
Analogo sviluppo di Internet (ISI, Integrated Services Internet).